## Slide 1: 3D-Drucker Einführungskurs
1. Übersicht 2. Dateien, Programme 3. 3D-Drucker 4. Praxis

## Slide 2: 1. Übersicht
Slicer
3D-Drucker
3D-Datei
.gcode-Datei
3D-Objekt

## Slide 3: 2. Dateien & Programme
.stl: Stereolithographie
  reine Geometrie
  in Klarschrift (teilweise)
.obj: Wavefront
  Ähnlich zu .stl
  Enthält Farben
  Klarschrift
Und viele mehr

## Slide 4: 2. Dateien & Programme
Internet
Thingiverse
Cults
…
Erstellen
Blender
CAD Software
…

## Slide 5: 2. Dateien & Programme
.gcode-Datei
  Lange Liste von Koordinaten (Positionen)
  In Klartext lesbar

## Slide 6: 2. Dateien & Programme
Der Slicer:
  Berechnet Querschnitte des 3D-Modells (Lage/Layer)
  Wir nutzen PrusaSlicer
  Wichtigste Funktionen:
    Stützen stützt „schwebende“ Struktur
    Infill [%] Innenmaterial, ca. 30% ist gut
    „Jetzt Slicen“
  Erwartete Zeit & Material wird angezeigt
  Erzeugt die .gcode-Datei

## Slide 7: 3. 3D-Drucker
.gcode-Datei auf den Drucker bekommen:
SD-Karte/USB-Adapter
  Funktioniert immer
Wireless: über x.flka.space
  Komfortabler, etwas unzuverlässig
Wireless: direkt aus dem PrusaSlicer
  Wiki->Tutorials->Wireless SD-Karten

## Slide 8: 3. 3D-Drucker
Datei wird zu physischem Objekt, Layer für Layer
FDM
SLA
SLM

## Slide 9: 3. 3D-Drucker
Eigenschaften/Grenzen des FDM-Drucks
Schichthöhen: 0,05 – 0,3 [mm]
Min. Linienbreite: 0,4 [mm]
Max. Überhang ca. 70°
Temperatur Hotend 300°C
Temperatur Bett 100°C
Druckraum 210x250x210 [mm]
Drucker druckt „blind“
Für Prusa i3 MK3 mit 0,4mm Nozzle

## Slide 10: 3. 3D-Drucker
Materialien
PLA: Polyalactide
  Leicht zu drucken
  Nicht spröde (verbiegt sich vor Bruch)
  In industriellen Anlagen kompostierbar
  Temperaturbeständig bis 50°C
PET(G)
  Gut zu drucken
  Temperaturbeständig bis 75°C
TPU: „Gummi“(Thermoplastisches Polyurethan)
  Unschön zu drucken
Nylon, ABS, mit Partikeln versetzte Materialien, …

## Slide 11: 3. 3D-Drucker (ausgeblendet)
Konstruktionstipps
Gewinde sind machbar
Anisotropie beachten

## Slide 12: 3. 3D-Drucker
Filamentwechsel
Filament entladen: [Unload Filament]
  Hotend heizt auf (kein Feedback)
  Rollen ziehen Filament aus dem Hotend
Filament laden: [Load Filament]
  (Filamentanfang bereinigen)
  Rollen schieben Filament in das Hotend
  Altes Filament wird verdrängt
  Mit „No“ antworten, bis die Farbe passt

## Slide 13: 3. 3D-Drucker
Reinigung
Druckbett sollte vor dem Druck gereinigt werden
  Isopropylalkohol + Küchentuch
  Isoprop ist nicht gut für die Haut
    Allergische Reaktion
    Handschuhe
  ! Druckbett und Hotend sind beheizt
  Druckbett kann abgenommen werden
Nozzle reinigen
  Filamentreste mit Pinzette entfernen

## Slide 14: 3. 3D-Drucker
Drucken
Druck starten mit „Print from SD“, die zu druckende Datei wählen
Danach kurz abkühlen lassen
Druckbett kann abgenommen und gebogen werden
Nach Möglichkeit kein Werkzeug nutzen
Bezahlen nicht vergessen

## Slide 15: 4. Praxis

## Slide 16: 3. 3D-Drucker
Konstruktionstipps
Gewinde sind machbar
Anisotropie beachten

## Slide 17: Troubleshooting
Warping – Ecken des Bauteils heben sich vom Bett ab
  Betttemperatur leicht erhöhen
  Gehäuse während des Druckes geschlossen halten
  PLA statt PETG verwenden
Stringing – Fäden ziehen sich zwischen Teilen
  Temperatur leicht verringern (5-10°C)
  PLA statt PETG verwenden
  „Retraction“ erhöhen
  Nachbearbeiten
Erste Schicht haftet nicht
  Reinigen
  Temperatur der ersten Schicht leicht erhöhen (10°C)

## Slide 18: 5. Fragen

## Slide 19: Feedback